## Slide 1
大学物理实验
数据处理与误差分析（一）
物理实验中心

## Slide 2
1. 测量与误差
物理实验中心
2. 系统误差
3. 随机误差及其估算
4. 误差传递
5. 有效数字
6. 测量不确定度及其评定
7. 实验结果的正确表述
8. Origin简介
你将学习
以下内容：

## Slide 3
物理实验中心
1. 测量与误差
2. 系统误差

## Slide 4
1.1 误差的定义
1. 测量与误差
物理实验中心
（2）不确定度 (uncertainty) ： x±u → (x−u, x+u)
—— 数据的离散程度，估计误差大小时所用，正数
——“误差”的第二种意义
测量：与确定了计量单位的标准物理量进行比较的过程
（1）误差(error)： Δx = x − μ
—— 与真值的偏离程度，可正可负
——“误差” 的第一种意义
测量值 x
真值 μ
不可知

## Slide 5
物理实验中心
1.2 不确定度
——不确定度的两种表述方式
不确定度的大小（绝对误差）： u
——与使用的仪器、测量方法等相关
相对不确定度（相对误差）：
——表征测量结果的好坏
A类不确定度——统计学方法
B类不确定度——其他方法
估算不确定度的方法：人为评定

## Slide 6
物理实验中心
1.3 系统误差与随机误差
——误差（error）的来源
A. 系统误差
来源：
实验仪器、测量方法、特定环境……
——可消除
如何消除？——无统一的方法
特点：
不变，或按一定规律变化
内接？
外接？
需养成的习惯：1、确定仪器、仪表（测量工具）的最小分刻度
2、消除实验仪器本身带来的系统误差——调零

## Slide 7
物理实验中心
来源：
大量的、微小的、不相关的因素
物理量本质上的随机性（如温度、压强等）
不满足确定的函数关系
——随机变量
——统计规律
特点：
随机变化、不可消除
B. 随机误差

## Slide 8
物理实验中心
准确度
accuracy
精密度
precision
精确度
exactness
随机误差小
系统误差大
系统误差小
随机误差大
1.4 系统误差与随机误差对测量数据的影响
系统误差小
随机误差小

## Slide 9
物理实验中心
2.1 来源考察
2. 系统误差
1. 测量装置是否准确可靠
2. 测量方法是否完善
3. 测量装置的安装、调整、放置等是否正确合理
4. 操作是否正确
5. 工作环境条件是否符合规定条件
……

## Slide 10
物理实验中心
2.2 发现与判别的方法
1. 实验对比法
改变实验条件或实验方法
3. 统计准则检验法
误差正负号的统计特性；
正误差的平方和与负误差的平方和；
……
2. 偏差观察法
观察实验数据描点（按时间排列）的分布

## Slide 11
物理实验中心
2.3 削弱或消除的方法
分析实验方法、实验仪器、实验环境
从根源上着手，发现问题再改进
2. 典型测量方法
（1）替代法
θ1
θ2
（2）交换法
（3）对称测量法
（4）变更直接测量量
……