## Slide 1
大学物理实验
数据处理与误差分析（四）
物理实验中心

## Slide 2
物理实验中心
6. 测量不确定度及其评定
7. 实验结果的正确表述

## Slide 3
物理实验中心
6. 测量不确定度及其评定
6.1 定义
测量不确定度是对测量结果离散性的估计
可以通过对测量结果的评定而求出
但不代表具体的误差值
现在一般不用测量误差、随机误差这样的术语来描述测量结果的质量
测量结果的定义：
被测量值的估计值及其不确定度： y±u

## Slide 4
物理实验中心
6.2 不确定度的来源
被测量的定义不完整，或实际操作中无法完美复现定义；
取样缺乏代表性，样本无法准确代表整个被测量；
环境条件的影响，包括对条件认识不足或环境参量测量不准确；
人为因素，如读取指示仪器时的读数偏倚；
技术限制，如仪器的分辨率或识别阈值；
测量标准和标准物质本身存在不准确性；
数据处理中，外部常量、参量的不准确性，以及测量方法、程序的近似和假设；
被测量的重复观测中存在的随机变异性。

## Slide 5
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
构建待测量的测量模型，模型应尽量包括可能对测量结果的不确定度有贡献的量；
分析模型中每个输入量的标准不确定度（A类或B类评定）；
对每个输入量的标准不确定度进行合成，获得待测量的合成标准不确定度；
通过包含因子扩大置信区间，获得高置信水平的扩展不确定度。
基本步骤概述

## Slide 6
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
6.3.1 构建待测量的测量模型
被测量看作是由个输入量 通过函数关系确定的。
直接测量
： 秒表读数
：秒表的仪器误差
：启停秒表时人的反应时间
随温度变化的电阻的功率取决于两端电压，初始电阻，电阻的温度系数和温度
间接测量：
单摆的摆动时间：

## Slide 7
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
6.3.2 分析模型中输入量的标准不确定度
根据测量模型，需要评定每个输入量的标准不确定度，根据其评定方法不同分为两类：
A 类：用统计方法对多次等精度测量结果进行评定；
B 类：用其他方法评定。
对每一个输入量用一种评定方法来评定。
：秒表读数
：秒表的仪器误差
：启停秒表时人的反应时间
A类
B类
B类

## Slide 8
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
A类评定
如果有足够多的时间和资源，可以对不确定度的每个可能的原因进行详尽的统计研究
——所有的不确定度分量都可以用A类评定得到
A类评定的标准不确定度等同于等精度测量列的均值标准差 ，即：

## Slide 9
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
B类评定
非统计分析方法：根据经验或资料，以及对测量值进行一定的分布假设，再估计其标准差来表征标准不确定度
假设的分布主要有正态分布、均匀分布、三角分布、反正弦分布等等。
μ+a
μ-a
x
f(x)
μ+a
μ-a
x
f(x)

## Slide 10
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
B类评定
有参考资料
例：校准证书给出标称值为1kg的不锈钢标准砝码的质量为 1000.000325 g，并说明其不确定度按三倍标准差计为 240μg。则:
例：校准证书给出标称值为 10 的标准电阻器 Rs的阻值在23℃时为 10.00074 ±0.13 ，并说明给定的0.13 不确定度所给出的区间具有 99% 的置信水平。电阻器的标准不确定度= (0.13 )/2.58 = 0.05 。
使用参考资料并根据给出的数据计算标准不确定度。

## Slide 11
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
B类评定
无参考资料
根据具体测量方法假设误差分布，求出标准不确定度。
已知最大不确定度，无任何分布信息，可以采用等分假设，常见于数字仪表。
容易受到测量过程中大量随机因素影响时，尤其是需要估读时，常可以认为
属于正态分布。

## Slide 12
物理实验中心

## Slide 13
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
6.3.3 合成标准不确定度
当各个分量不相关时：
被测量的标准不确定度是由输入量的标准不确定度分量合成得到的。这个合成的标准不确定度用 表示。
：测量模型的函数关系
：根据A类或B类评定方法评定的输入量标准不确定度
灵敏系数：偏导数描述了输出量估计值如何随输入估计值的变化而变化。
由估计值的标准不确定度引起的的变化可以表示为=

## Slide 14
常用函数的标准不确定度传递 (合成) 公式
A=x±y
A=x⋅y或x/y
​
A = Cxlymzn

## Slide 15
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
6.3.4 扩展不确定度
扩展不确定度，通常用符号U（或Up）表示，是由合成标准不确定度乘以一个包含因子k (或kp)得到的。包含因子k (或kp)是一个扩大因子，用于生成一个包含大部分可能值的区间：
（1）如果来自单个物理量（直接测量）
根据所要求的置信水平p及自由度v，查t 分布表得到kp= tp(v )。

## Slide 16
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
6.3.4 扩展不确定度
韦尔奇-萨特思韦特（Welch-Satterthwaite）公式
是对应分量的自由度，A类评定可以取为n-1，B类评定可取为，线性拟合取为n-2。
为测量模型中的各输入量的灵敏度。
（2）如果来自多个物理量的不确定度合成（间接测量）
根据所要求的置信水平p及有效自由度veff，查t 分布表得到kp= tp(veff )。
注意：如果 veff 不是整数，可修约到较小的整数。

## Slide 17
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
6.3.5 不确定度的正确表达
  （1）以（合成）标准不确定度表达结果时，需提供估计值、标准不确定度、相对标准不确定度。
① ms​ = 100.02147 g, uc​=0.35 mg
② ms​ = 100.02147(35) g
③ ms ​= 100.02147(0.00035) g
  绝对不确定度保留2位有效数字，测量结果的末位需与不确定度的末位对齐。
  相对标准不确定度：百分数形式表示，2-3位有效数字。
  约定：直接测量结果以标准不确定度形式表达。

## Slide 18
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
6.3.5 不确定度的正确表达
  （2）以扩展不确定度表达结果时，需提供估计值、扩展不确定度、置信水平（概率）。
  绝对不确定度保留2位有效数字，测量结果的末位需与不确定度的末位对齐。
ms ​= (100.02147±0.00035) g，P=0.95
  约定：间接测量结果以扩展不确定度形式表达。

## Slide 19
物理实验中心
6.3 不确定度的评定方法
6.3.5 不确定度的正确表达——特别说明
计算结果和不确定度的修约规则“四舍六入五凑偶”：要舍弃数字的最后一
位为5时，若前一位数为奇数则进1，为偶数则舍弃。
  如有必要，在测量结果后补“0”以实现对齐。（可能是读数或运算过程中随意减少了末位的0的个数; 末位仅与不确定度第一位对齐，不建议补“0”与第二位对齐，可取一位不确定度）
  如果不确定度的位数低于测量结果的若干数量级，可能需修正测量模型。
m =1.2350 g, uc​(m) =0.25 g; 则m =1.24(25) g
I =1234.56 mA, U(I) =16 mA; 则I = (1234±16) mA

## Slide 20
物理实验中心
7. 实验结果的正确表述
题目1：
用千分尺测量一个球的直径D，测量了10次，结果如下表，求该球的直径及其标准不确定度。
D/mm | 12.337 | 12.349 | 12.333 | 12.353 | 12.339 | 12.352 | 12.345 | 12.348 | 12.356 | 12.340
(1) 测量模型：
：千分尺的视读长度
：千分尺校准证书给出的仪器偏差
：千分尺卡钳与待测球接触点偏离直径引起的偏差
：加持球时形变或者温度波动引起的偏差
对：
(A类)
对：
(B类)
标准不确定度：
0.0013 mm
0 mm
标准不确定度分析
(2) 分析模型中输入量（A类或B类评定）的标准不确定度
直接测量
正态分布

## Slide 21
物理实验中心
如测量过程中较为仔细或精度要求不太高时，可认为和的影响可忽略。
0.0027 mm
则直径D的标准不确定度为：
(4)最终结果：
标准不确定度用“(xx)”表示；
通常情况下取两位；
测量结果与标准不确定度最后一位对齐。
相对不确定度： 或
  约定：直接测量结果以标准不确定度形式表达
(3)合成标准不确定度
相对标准不确定度：百分数形式表示，2-3位有效数字

## Slide 22
物理实验中心
题目2：
测量圆柱体合金的密度，并给出P=0.95的扩展不确定度。
D/mm | 10.502 | 10.488 | 10.516 | 10.480 | 10.495 | 10.470
H/mm | 20.00 | 20.02 | 19.98 | 20.00 | 20.00 | 20.02
直径D用千分尺测量，高H 用游标卡尺测量，测量数据如下：
质量用天平测量，天平的仪器允差为0.04 g，测量数据如下：
m/g | 14.00
扩展不确定度分析
测量模型
间接测量

## Slide 23
物理实验中心
扩展不确定度分析
D/mm | 10.502 | 10.488 | 10.516 | 10.480 | 10.495 | 10.470
测量模型：
: 千分尺的仪器误差对测量的影响
正态分布
标准不确定度的表示：“( )”
1. 求直径D的标准不确定度
分析模型中输入量(直接测量)的标准不确定度

## Slide 24
物理实验中心
扩展不确定度分析
2. 求高H的标准不确定度
测量模型：
: 游标卡尺的仪器误差对测量的影响
均匀分布

## Slide 25
物理实验中心
3. 求质量m的标准不确定度
测量模型：
m/g | 14.00
: 天平的仪器误差对测量的影响
正态分布
已知：预先对质量进行的25次独立重复观测，其实验（样本）标准差为0.0044 g。
通常：两位；需补零时：一位
扩展不确定度分析

## Slide 26
物理实验中心
扩展不确定度分析
测量模型：
4. 求密度ρ的标准不确定度
合成标准不确定度

## Slide 27
物理实验中心
扩展不确定度分析
各分量的有效自由度：
的有效自由度：
查表得
则扩展不确定度
, P=0.95
扩展不确定度：±形式表示
5. 求密度ρ的扩展不确定度
如果 veff 不是整数，可修约到较小的整数

## Slide 28
物理实验中心
不确定度评定流程小结
构建测量模型应包括所有对测量结果有显著影响的分量，满足准确程度要求。
确定输入量 Xi 的估计值，如多次测量的平均值，线性拟合的值等。
评定每个输入量Xi 的标准不确定度 ，用A类评定或B类评定。
通过函数关系计算被测量 Y 的估计值 y。
确定测量结果 y 的合成标准不确定度。
确定扩展不确定度Up。计算有效自由度，取对应的包含因子 ，计算 ，得到一个具有规定置信水平的区间。
7. 报告测量结果 y 及其合成标准不确定度或扩展不确定度

## Slide 29
物理实验中心
要求：
一般要求使用计算机绘图
Origin
1. 用坐标纸作图
手绘的要求：
4. 实验点的标识
3. 原点与分度的选择
2. 图名，变量名，单位
自然冷却时温度随时间下降曲线
T(℃)
40
35
30
t(min)
作图法的要求

## Slide 30
物理实验中心
线性拟合
利用最小二乘法，我们要拟合的方程是
9
最小二乘法可以利用全部实验数据
且可方便评价不确定度。
斜率的标准差
严格来说最小二乘法计算的标准差是属于A类不确定度
其自由度为测量次数-2。

## Slide 31
Origin简介
帮助文件的使用
直接输入数据
使用文件输入、输出数据
列统计：单列数据的误差处理
作图及图形输出
数据处理基本操作
物理实验中心